## Slide 1
知能機械設計演習 Practicum in Intelligent Machine Design
MATLAB/Simulinkの基礎2 MATLAB/Simulink Basics Tutorial 2
生命体工学研究科
人間知能システム工学専攻
s-yasukawa@brain.kyutech.ac.jp 安川 真輔 Shinsuke Yasukawa

## Slide 2: Outline
Simulinkの基礎
Simulinkを用いたマニピュレータ制御
Stateflowの基礎

## Slide 3: About Simulink
-Simulinkの基礎-
MATLABとSimulinkの関係は？
MATLAB
・対話型プログラミング環境
・高度な科学技術計算向け関数
・様々なデータ可視化
・C, java, .NET, Python
などの言語との容易な接続
Simulink
・ブロック線図モデリング
・豊富なブロックライブラリ
・統合シミュレーション環境
Stateflow
・モードロジックの素早い設計&検証
・状態遷移図，表，フローチャート機能
・コード生成，モデル検証オプション機能

## Slide 4
Simulinkの基礎

## Slide 5: Simulinkの操作法
-Simulinkの基礎-
・Simulinkライブラリ
・基本機能の確認
・ブロックの配置
・結線の方法
・ブロックのコピー
・ブロック及びラインの削除
・シミュレーションの実行

## Slide 6: 例 : electric circuit model simulation （1/2）
-Simulinkの基礎-
RL並列回路
コイルLに流れる電流iL
E=5
R1=2
R2=0.5
L=1
Step response
ラプラス変換
sIL=(1/L)(R2/(R1+R2))(E-R1IL)
IR=(E/(R1+R2))-(R1/(R1+R2))IL

## Slide 7: 例 : electric circuit model simulation（2/2）
-Simulinkの基礎-

## Slide 8: 例 : spring-scale with weights (1/2)
-Simulinkの基礎-
・2つのバネで垂直に釣り下がったおもり
・下方へx0だけずらして，手を放す
c=0.2,
k1=k2=10,
m=2,
x0=1
シミュレーション時間 :0~20
s2X=-((k1+k2)/m)X-(c/m)sX+g

## Slide 9: 例 : Mass-Spring-Damper System(1/2)
-Simulinkの基礎-
シミュレーション時間: 0-10sec
c=1,
k=10,
m=1,
f=1,
T=1:0.001:7;
[t y]=sim(‘MassSpringDamper’,[0 T 10])
Plot(t,y)
Step response

## Slide 10: Subsystem, MATLAB function & S-function
・Subsystem
・MATLAB Function, S-function

## Slide 11
Simulinkによる
マニピュレータ制御

## Slide 12: 1リンクのロボットマニピュレータの位置制御
x
y
回転中心
DCモータ
減速機
回転方向
リンク1
長さ0.2m
1. マニピュレータの位置目標
の軌道関数（参照軌道）の計算
2. マニピュレータの機構系・電気系
のモデリング（マルチドメインモデリング）
3. 制御系設計
4. 制御系性能評価
・プラント
機構のリンクと減速機，DCモータ
・マニピュレータの動作を定める
時系列の軌跡関数の計算
・PID制御の性能の評価
・制御器
制御測としてPID制御を採用
加速区間
減速区間

## Slide 13: 制御対象（プラント）とマニピュレータの動作仕様(1/2)
［プラントの構成］
［マニピュレータの動作仕様］
〇剛体のマニピュレータ
・リンク&DCモータ&減速機
〇リンクについて
・回転部はz軸回りの回転の1自由度
・xy平面を水平に動作する．
・z軸の負方向に働く重力の影響は無視
・1つの剛体であり，長方形．
・リンクの回転部にはモータと減速機と角度センサがつく．
・リンクの回転部における粘性力は考慮．
【加速区間】
(0≤t≤2Δ)
【等速区間】
(2Δ≤t≤2.5-2Δ)
【減速区間】
(2.5-2Δ≤t≤2.5)
・位置，速度，加速度が連続性を保持するように
軌道関数を設計する．
Δ=0.25[s]
・リンクの先端
→初期位置
（0.2,0,0）
から反時計回り
x
y
(0.2,0,0)
x
y
回転方向
リンク1
(0,0,0)
x
z
モータ
減速機（歯車）
リンク1
リンク1
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2
4
6
8
加速区間
2Δ
等速区間
2,5-4Δ
減速区間
2Δ
角度[rad]
時間[s]

## Slide 14: 制御対象（プラント）とマニピュレータの動作仕様(2/2)
［プラントのパラメータ］
A. リンク
B. DCモータと減速機
特性 | 記号 | 値 | 備考
材質 | ー | アルミニウム | リンクの密度は ro=2690[kg/m3] 慣性モーメントは 右図の座標系の 各座標周りの値
長さ | l1 | 0.2[m] | 
幅 | w1 | 0.01[m] | 
高さ | h1 | 0.004[m] | 
質量 | m1 | 0.0215[kg] | 
慣性モーメント | Ixxg1 | 7.1973e-005[kg・m2] | 
 | Iyyg1 | 2.0873e-007[kg・m2] | 
 | Izzg1 | 7.1762e-005[kg・m2] | 
リンクの端から 重心までの長さ | r1 | 0.1[m] | 
粘性係数 | c1 | 0.0001[N・s/rad] | リンクの回転部の 粘性係数
特性 | 記号 | 値 | 備考
電機子（回転子）抵抗 | Ra | 10[Ω] | ―
電機子インダクタンス | La | 4.4e-3[H] | ―
トルク定数 | Kt | 0.05[Nm/A] | ―
逆起定数 | Ke | 0.05[Vs/rad] | Kt=Keが成立する
ロータの慣性モーメント | J | 1e-5[kg・m2] | ―
粘性トルク係数 | Bm | 1e-6[N・s/rad] | ―
特性 | 記号 | 値 | 備考
ギア比 | N | 100 | モータ側歯車の歯数/負荷側歯車の歯数=1/N
伝達効率 | E | 0.7 | 
慣性モーメント（角加速のしにくさ）
x
y
z
G-xyz
w1
l1
h1
G
リンクの質量

## Slide 15: 位置目標の軌道関数（参照軌道）計算(1/3)
〇軌道関数作成
参照軌道の軌道関数の設計
上記の境界条件を満たす最低次数の関数
→Symbolic Math Toolboxによるスクリプト
syms(シンボリック変数の宣言)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2
4
6
8
加速区間
2Δ
等速区間
2.5-4Δ
減速区間
2Δ
角度[rad]
時間[s]
傾き：
Symbolic_sample1.m
Notes: Symbolic math toolboxによる数式の整理

## Slide 16: 位置目標の軌道関数（参照軌道）計算(2/3)
A. 加速区間(0≤t≤2Δ)
B. 等速区間(2Δ≤t≤2.5-2Δ)
C. 減速区間(2.5-2Δ≤t≤2.5)
Symbolic_sample2.m
Symbolic_sample3.m
傾き，切片の直線になるので
Notes: Symbolic math toolboxによる数式の整理

## Slide 17: 位置目標の軌道関数（参照軌道）計算(3/3)
〇Simulink上でのモデル作成
参照軌道
〇初期化パラメータの記述
%軌道関数のパラメータ
delta=0.25;%Δ

## Slide 18: プラントモデリング-機構系-(1/3)
〇ラグランジュ法について
依存しない
・手順
システムの一般化座標、一般化力を
設定する (2) システムの運動エネルギーT、損失エネルギーD、
ポテンシャルエネルギーUを計算する． (3) (2)の計算結果を順次微分し、式に代入
〇ラグランジュ法によるリンクの数式モデル導出
・モータ・ギアの質量，慣性の影響は無視
・座標系(0)から(1)への変換の同次変換行列表示
・損失エネルギーD（リンク回転部の粘性摩擦を考慮）
・固定座標系(0)，リンクに固定した座標系(1)
:粘性摩擦係数
・リンクの運動エネルギー
Notes: ラグランジュ方程式、システムの運動を記述するのに適した一般化座標を考え，それを用いて記述した
エネルギーから運動方程式を、導く方法．
0座標系，1座標系

## Slide 19: プラントモデリング-機構系-(2/3)
リンクの数式モデル
リンクの運動エネルギー
リンク1の重心点
重心の固定座標系に関する
並進速度ベクトル（時間微分）
(1)からみた角速度ベクトル
粘性摩擦の項
運動方程式の各項の計算(一般化力一般化座標)
全エネルギー（ポテンシャルエネルギー0→ラグランジュ関数L）
粘性摩擦を考慮して
Symbolic_sample4.m
Symbolic_sample5.m
Symbolic_sample6.m
:軸方向の
単位ベクトル
:軸を軸
とした角速度
並進運動エネルギー
回転運動エネルギー
Notes: 重力方向の力は考えないのでリンクの運動エネルギーを計算
→全エネルギーになるので、これがラグランジュ関数Lとなる．

## Slide 20: プラントモデリング-機構系-(3/3)
〇Simulink上でのモデル作成
〇初期化パラメータの記述
%機構系パラメータ
l1 = 0.2;%リンク1の長さ[m]
w1 = 0.01;%リンク1の幅[m]
h1 = 0.004;%リンク1の高さ[m]
r1 = 0.1;%リンク1の端点から重心までの長さ[m]
ro = 2.69*1e-3*1e6%リンク1の材料密度[Kg*m^(-3)]
m1 = l1*w1*h1*ro%リンク1の質量[Kg]
Izzg1 = (1/12)*m1*(w1^2+l1^2)%リンク1の慣性モーメント zz[kg*m^2]
Ixxg1 = (1/12)*m1*(w1^2+h1^2)%リンク1の慣性モーメント xx[kg*m^2]
Iyyg1 = (1/12)*m1*(l1^2+h1^2)%リンク1の慣性モーメント yy[kg*m^2]
c1 = 0.001;%リンク1の粘性係数[N*s/rad]

## Slide 21: プラントモデリング-電気系-(1/2)
〇DCモータの動特性モデリング
〇減速機（ギア）の静特性モデリング
（時間によって変化する過渡応答）
（時間によって変化しない定常応答）
モータの生成トルク
モータの電機子電流
歯車1の歯数
歯車2の歯数
( : トルク定数)
ロータの慣性
粘性摩擦
入力電圧
比例係数（伝達効率）
実際負荷側に与えられるトルクT
ラプラス変換後, について整理すると
摩擦トルク
を考慮

## Slide 22: プラントモデリング-電気系-(2/2)
〇Simulink上でのモデル作成
〇初期化パラメータの記述
%電気系パラメータ
Ra = 10;%電機子抵抗[Ω]
La = 4.4e-3;%電機子インダクタンス[H]
Kt = 0.05;%トルク定数[N*m/A]
Ke = Kt;%逆起電力定数[V*s/rad]
J = 1e-5;%電機子の慣性モーメント[kg*m^2]
Bm = 1e-6;% 電機子の粘性トルク係数[N*s/rad]
%減速機パラメータ
N = 100;%ギア比[-]
E = 0.7;%伝達効率[-]
近似微分
近似微分

## Slide 23: PID制御器のモデリング(1/2)
〇制御系の構造
・PID制御則を採用
参照軌道生成
PID
制御器
DC
モータ
N
N
E
リンク
Controller
Plant
角度
設定値
v
リンクの回転角度
設定値r(t)
e(t)
操作量u(t)
制御量y(t)
参照軌道
に角度センサ値
を追従制御する
1.から計算された電圧vが、
上下限リミットを介してDCモータに入力.
2. DCモータ電圧vとモータの電機子の回転角度を入力として電機子電流を計算し、
それをモータ出力トルクに換算
3.モータの出力するトルクは機械系動特性としてロータの慣性と粘性摩擦を考慮する．
モータ出力トルクはギアを介して間接駆動トルクに変換．
4. この間接駆動トルクがリンクに入力されてが
出力される．
〇PID制御
Notes: ・

## Slide 24: PID制御器のモデリング(2/2)
〇Simulink上でのモデル作成
〇初期化パラメータの記述
%PID制御パラメータ
Kp =100;%比例ゲイン
Ti =0.1;%積分時間
Td =3;%微分時間
eta=0.1;%近似微分パラメータη

## Slide 25: モデルの統合と実行
1. 初期化スクリプトの実行
2. Simulinkモデルの実行
3. スコープの表示
4. プロット関数で軌跡描画

## Slide 26: Reporting assignment 2
・1リンクのロボットマニピュレータの位置制御のSimulinkモデルを完成させて，
0.1s周期でサンプリングしたマニピュレータの軌跡を描画すること．
結果の描画には加速区間、等速区間、減速区間で色分けするなど工夫すること．
6/4(火)の授業開始までにメールで提出すること
s-yasukawa@brain.kyutech.ac.jp

## Slide 27
Stateflowの基礎

## Slide 28: Stateflowの基礎(1/4)
50円，100円の2種類に硬貨を受け付け，
150円の商品1種類を販売する自動販売機の設計
・input：｛なし，50円投入，100円投入｝
・output：｛なし，商品排出，おつり50円排出，
商品とおつり50円排出｝
・state：｛累積金額0円，累積金額50円，
累積金額100円｝
例. Stateflowによる自動販売機(vending machine)の論理設計

## Slide 29: Stateflowの基礎(2/4)
￥100
￥50
￥0
入力なし/出力なし
￥50/出力なし
￥100/商品
入力なし/
出力なし
￥50/出力なし
入力なし/
出力なし
￥50/商品
￥100/
出力なし
￥100/
商品とおつり

## Slide 30: Stateflowの基礎(3/4)
Stateflow: input port/output port
Simulink: Sample rate
Model Explorer

## Slide 31: Stateflowの基礎(4/4)

## Slide 32: その他の話題
C-MEX
MEX-function
https://www.mathworks.com/help/matlab/write-cc-mex-files.html

## Slide 33: Reporting assignment 3
モード0(出力:0)
机をたたく音が聞こえたらモード1へ
口笛が聞こえたらモード2へ
モード1(出力:1)
20秒後, モード1へ
モード2(出力:2)
20秒後, モード0へ
URL:https://github.com/syasukawa/PIMDst/02
にある音声データ1, 2, 3もしくは を使ってテストせよ．
・ロボットの動作モードを二つの音で変更できるようにしたい．
・ここでコンコンと机をたたく音，もしくは口笛でモードが変更できるようにする．
・そのための以下の仕様のステートマシンを開発せよ． (After lecture, I inform reporting assignments with E-mail in English)F
Mode 0
Mode 1
Mode 2
after 20sec.
after
20sec.
Whistle
Knock
on the desk